Opis zasilacza DAN_W_89 + SCAN_GEN

Data: 14 - 19 sierpnia 2025
Sporządził: K. Olejarczyk

Schematy i rozmieszczenie elementów przedstawiono w plikach:
PS10_DAN_W_89.pdf
SCAN_GEN.pdf
PS10_DAN_W_89__layout.pdf
Scan_Gen.pdf

Zasilanie
Vcc=14.9V, Vee=-15.0V, Vpwr=23.5V, o ile nie podano inaczej.

Opis
Testy wykonano na płytkach: DAN_W_89 egzemplarz nr 6 i SCAN_GEN (jedyny egzemplarz), połączonych ze sobą trzema połączeniami:
- masą
- Vcc
- sygnał U1.11 z płytki SCAN_GEN połączono ze złączem J1.13 na płytce DAN_W_89 (sygnał SIG1).
Przełącznik adresowania SW1 ustawiono w pozycji "off" (wszystkie osiem przełączników).

Wyniki pomiarów i testów

Oznaczenia elementów i sygnałów dotyczą płytki DAN_W_89, jeśli nie podano inaczej.
Przebiegi cyfrowe mają poziomy: L = Gnd, H = Vcc.

1. Pomiary napięcia referencyjnego (dla Vpwr=0)
U5.1 = 6.79V, U1.19=4.96V

2. Pomiary przetwornika DAC (dla Vpwr=0)
Dla DB = 1111.1111.1111 = FFF i WR=L, U1.20 = -4.96V, U9.2 = -1.147V
Dla DB = 1100.0000.0000 = C00 i WR=L, U1.20 = -3.72V, U9.2 = -0.626V
Dla DB = 1000.0000.0000 = 800 i WR=L, U1.20 = -2.48V, U9.2 = -0.0024V
Dla DB = 0100.0000.0000 = 400 i WR=L, U1.20 = -1.241V, U9.2 = 0.622V
Dla DB = 0000.0000.0000 = 000 i WR=L, U1.20 = 0.0000V, U9.2 = 1.146V

3. Pomiary płytki SCAN_GEN
Sygnał U1.1 na płytce SCAN_GEN ( Clk) ma częstotliwość 321 kHz, wypełnienie 58%.
Sygnał U1.11 ma częstotliwość 40.2 kHz, wypełnienie 1/8.

4. Sygnał zegarowy dla przerzutników
U7.12 = przebieg prostokątny f = 4.1 MHz

5. Poziomy komparacji LIMIT1, LIMIT2
U12.3 = 4.99V, U13.3 = 9.96V

6. Modulacja dla DB = 0111.0011.1111 = 73F, WR=L
U1.20 = -2.24V, U9.6 = -5.29, U10.5 = -6.02V

VT=24.9us, f=40.2kHz

Vcc

   SIG1
Gnd

       Vcc

   U10.1
       Gnd

 U10.5 = -6.02V

       Vee

U5.13 = H, U5.12 = H

U5.1, U5.2 = przebiegi prostokątne f=2MHz, w przeciwnej fazie, zmodulowane

U4.13, U4.12 = przebiegi prostokątne f=2MHz, w przeciwnej fazie

U4.1 = H, U4.2 = H

7. Modulacja dla DB = 1000.1100.0000 = 8C0, WR=L
U1.20 = -2.71V, U9.6 = 5.37, U10.5 = -5.62V

VT=24.9us, f=40.2kHz
Vcc

   SIG1
Gnd

       Vcc

   U10.1
       Gnd

 U10.5 = -5.62V

       Vee

U5.13, U5.12 = przebiegi prostokątne f=2MHz, w przeciwnej fazie, zmodulowane

U5.1, U5.2 = przebiegi prostokątne f=2MHz, w przeciwnej fazie, zmodulowane

U4.13 = H, U4.12 = H

U4.1, U4.2 = przebiegi prostokątne f=2MHz, w przeciwnej fazie